|  | Mineralwolle-Dämmstoffe (Faserstäube frei von Krebsverdacht) |  |
| --- | --- | --- |

Gefahren für Mensch und Umwelt

| Einatmen von faserhaltigem Staub kann zu Gesundheitsschäden führen. Kann die Atemwege, Augen, Haut reizen. |  |
| --- | --- |

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

| Möglichst vorkonfektionierte, kaschierte, staubarme Produkte oder Formteile verwenden. Dämmstoffe erst vor Ort auspacken. Material nicht werfen. Material nicht reißen; nur mit Messer, Scheren oder Handsägen schneiden. Elektrische Sägen nur mit Absaugung verwenden. Arbeiten bei Frischluftzufuhr! Fenster oder Türen öffnen, kein Durchzug! Staubentwicklung vermeiden! Staubarme Arbeitsverfahren / -geräte verwenden. Arbeitsplatz sauber halten. Regelmäßig reinigen z.B. durch Aufsaugen und/oder feuchtes Aufwischen . Nicht mit Druckluft abblasen! Nicht trocken kehren! Abfälle / Produktreste sofort zur Entsorgung sammeln. Berührung mit Augen und Haut vermeiden! Nach Arbeitsende freiliegende Hautpartien mit Wasser und Seife gründlich reinigen. Hautpflegemittel verwenden! Nach Arbeitsende Kleidung wechseln! Augenschutz: Bei Überkopfarbeiten und starker Staubentwicklung: Korbbrille! Handschutz: Schutzhandschuhe aus chromatfreiem Leder oder Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe. Atemschutz: Empfohlen wird die Verwendung von (z.B. Bei Arbeiten mit höheren Staubbelastungen bzw. Faserkonzentrationen: und in engen, unbelüfteten Räumen) : Partikelfilter P1(weiß) an Halb-/Viertelmaske oder:. Partikelfiltrierende Halbmaske FFP1. Hautschutz: Für alle unbedeckten Körperteile fetthaltige Hautschutzsalbe verwenden Körperschutz: Geschlossene, langärmelige Arbeitskleidung tragen. |  |
| --- | --- |

Verhalten im Gefahrenfall

| Produkt ist nicht brennbar. Zuständiger Arzt: Unfalltelefon: |  |
| --- | --- |

Erste Hilfe

| Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verständigen. Nach Augenkontakt: Bei Augenreizungen nicht reiben, sondern mit viel Wasser spülen. Augenarzt aufsuchen! Ersthelfer: |  |
| --- | --- |

Sachgerechte Entsorgung

| Nicht in Mülltonne oder Bauschutt werfen. Produktreste, Abfälle und Staubsaugerinhalte direkt am Entstehungsort in PE-Säcke oder Big-Bags sammeln und verpacken. Produktreste: |  |
| --- | --- |